## Slide 1: 交通オントロジーと 説明生成に基づく交通危険予測
高橋 諒 (東北大), 井之上 直也 (東北大), 栗谷 康隆 (DENSO CORPORATION), 山本 風人 (東北大), 乾 健太郎 (東北大)

## Slide 2: 本研究のタスクと狙い
都市交通シーンにおける潜在的な危険を予測
  特に，衝突まで 2 秒以上かかるような危険
何が：タクシーが急停止して危険
なぜ：タクシーは人を乗せるために 急停止するものであるから

## Slide 3: 「なぜ」を提示する必要性が高まっている
Chart: 
| 恐ろしい | 恐ろしくない（自動運転車を信頼している） | その他
自動運転車に運転を任せることが | 75 | 20 | 5
恐ろしくない （自動運転車を信頼している） 20%
出典：全米自動車協会 (2016)
自動運転車の判断の根拠（なぜ）を 可視化することでホワイトボックス化の一助に
恐ろしい
75%
内部状態が ブラックボックス

## Slide 4: 直接軌道を予測して危険予測する先行研究
物理シミュレーションに基づく危険予測モデル
[Broadhurst+ 05]
衝突するまでの時間 (TTC) を含む精緻な予測が可能
何らかの目的を達成するための将来の行動変化を捉えられない

## Slide 5: 何らかの目的のために行動変化する例
タクシー ∧ 人
⇓
タクシーが人を 乗せるために止まる
車 ∧ 横断歩道 ∧ 人
⇓
横断歩道を渡る人の ために車が止まる
タクシー
車
横断歩道
人
人
何らかの目的達成のための行動変化を捉えるには 物体同士の関係のモデルが必要 [Rendon-Velez+ 09]

## Slide 6: 物体同士の関係のモデルを含む先行研究
オントロジーを用いて関係をモデル化し， 論理推論のためのルールを記述して それぞれのタスクに適用 [Armand+ 14, Mohammad+ 15, Zhao+ 15]
歩行者(p) ∧ 車道(r) ∧ 車道上(p, r)
⇓
高リスク(p)
[Mohammad+ 15]
説明的：ホワイトボックス
TTC を含む精緻な 危険予測が苦手
観測の不確実性への対応が できない

## Slide 7: アイデア | 定性推論と定量推論を組み合わせる
アプローチ | 利点 | 欠点
軌道計算 （定量推論） | 精緻な危険予測 | 物体同士の関係を捉えるのが難しい 説明的でない （論理推論と比べて）
論理推論 （定性推論） | 物体同士の関係を捉える 説明的 | 精緻でない 観測の不確実性 への対応不可
二つのアプローチを統合して それぞれの利点を活かす
仮説推論を応用

## Slide 8: 枠組み

## Slide 9: 危険予測問題の定義
論理式：
Adult(P), Taxi(T), Me(Me)
LeftFrontOf(T, P), …
交通シーン
入力
センサー（カメラ，LIDAR など）より得られる情報
  定量情報 （物体の形状，位置，速度）
  交通シーンを記述する論理式 ※論文参照
出力
自車の観点でのスコア付き危険
  （移動体，行動）のペア
  その説明
スコア | 移動体と行動（その説明）
3000 | タクシー T が停止 （人 P を乗せるため）
4000 | 歩行者 P が横断 （対岸の歩道に行くため）
︙ | ︙
低いほど 危険

## Slide 10: 危険予測の枠組み
シーン記述
都市交通に関する 知識ベース
仮説推論 （論理推論）
行動の軌道計算に基づく 物理シミュレーション (定量推論)
定量情報
入力
入力
スコア付き 危険
出力
スコア | 移動体と行動（その説明）
3000 | タクシー T が停止 （人 P を乗せるため）
4000 | 歩行者 P が横断 （対岸の歩道に行くため）
︙ | ︙
論理式：
Adult(P), Taxi(T), Me(Me)
LeftFrontOf(T, P), …
交通シーン

## Slide 11: 危険予測の枠組み
シーン記述
都市交通に関する 知識ベース
仮説推論 （論理推論）
行動の軌道計算に基づく 物理シミュレーション (定量推論)
定量情報
入力
入力
スコア付き 危険
出力
タクシー T が停止する軌道を生成し，自車と衝突
スコア = 500
スコア | 移動体と行動（その説明）
3000 | タクシー T が停止 （人 P を乗せるため）
4000 | 歩行者 P が横断 （対岸の歩道に行くため）
︙ | ︙
タクシー T が停止する ことの最終的なスコア：
2500 + 500 = 3000
論理式：
Adult(P), Taxi(T), Me(Me)
LeftFrontOf(T, P), …
交通シーン
タクシー T が停止 （人 P を乗せるため） スコア = 2500

## Slide 12: 危険予測の枠組み
シーン記述
都市交通に関する 知識ベース
仮説推論 （論理推論）
行動の軌道計算に基づく 物理シミュレーション (定量推論)
定量情報
入力
入力
スコア付き 危険
出力
スコア | 移動体と行動（その説明）
3000 | タクシー T が停止 （人 P を乗せるため）
4000 | 歩行者 P が横断 （対岸の歩道に行くため）
︙ | ︙
論理式：
Adult(P), Taxi(T), Me(Me)
LeftFrontOf(T, P), …
交通シーン

## Slide 13: 仮説推論とは
夜のうちに雨が降った？
観測に対する最良の仮説（説明）を求める推論
自宅の庭が濡れている
観測
仮説
スプリンクラー消し忘れ？
隣りの庭も濡れている

## Slide 14: 仮説推論を行動予測に用いる
自車(M) ∧ 大人(P) ∧ タクシー(T) ∧ 左前方(T, P) ∧ 何らかの行動(T)
「タクシーは客を乗せるために止まる」
タクシー(t) ∧ 歩行者(p) ∧ 左前方(t, p) ∧ 手を挙げている(p) → 止まる(t)
「大人は歩行者である」
大人(x) → 歩行者(x)
歩行者(P)
背景知識
仮説
観測
止まる(T)
手を挙げている(P)
※スコア関数: [Hobbs 93]

## Slide 15: 仮説推論を行動予測に用いる
自車(M) ∧ 大人(P) ∧ タクシー(T) ∧ 左前方(T, P) ∧ 何らかの行動(T)
「タクシーは客を乗せるために止まる」
タクシー(t) ∧ 歩行者(p) ∧ 左前方(t, p) ∧ 手を挙げている(p) → 止まる(t)
「大人は歩行者である」
大人(x) → 歩行者(x)
歩行者(P)
背景知識
仮説
観測
止まる(T)
手を挙げている(P)
処理の手順を捨象した宣言的知識
仮説 = 予測に対する説明
観測の不確実性に自然に対応
※スコア関数: [Hobbs 93]

## Slide 16: 危険予測の枠組み
シーン記述
都市交通に関する 知識ベース
仮説推論 （論理推論）
行動の軌道計算に基づく 物理シミュレーション (定量推論)
定量情報
入力
入力
スコア付き 危険
出力
スコア | 移動体と行動（その説明）
3000 | タクシー T が停止 （人 P を乗せるため）
4000 | 歩行者 P が横断 （対岸の歩道に行くため）
︙ | ︙
論理式：
Adult(P), Taxi(T), Me(Me)
LeftFrontOf(T, P), …
交通シーン

## Slide 17: 行動の軌道計算に基づく物理シミュレーション
行動の軌道計算に基づく 物理シミュレーション (定量推論)
定量情報
入力
タクシー T が停止
行動情報
入力
自車
タクシー T
人 P
TTC = 2 秒
スコア関数
TTC
スコア
O
TTC が小さいほうがより危険
TTC が大きいときは仮説推論を信用

## Slide 18: 実事例での評価実験

## Slide 19: 実験設定
評価用データセット
東京農工大学大学院 ドラレコデータベース http://web.tuat.ac.jp/~smrc/drcenter.html
DB
危険予測 システム
> 2,500 件
> 100,000 件
危険発生 2 秒前
人手で構築 物体認識 15 クラス
危険な （移動体，行動） ランキング
実際に起きた危険を 上位で予測したい

## Slide 20: 論理推論部 | one-best での評価結果
期待に反して性能向上はわずか
観測が十分なため，仮説の必要がある問題が少ない
DEDUCTIVE でも擬似的に “仮説可能な” 定理証明に
仮説不可能な 定理証明器
仮説推論

## Slide 21: 期待通りに動作した例
仮説推論
（論理推論）
行動の軌道計算に基づく 物理シミュレーション (定量推論)
スコア | 移動体と行動
4220.5 | 車1 が 停止
4220.5 | 車1 が 右車線変更
4220.5 | 車1 が 左車線変更
4220.5 | 車2 が 停止
4220.5 | 車2 が 右車線変更
4220.5 | トラック が 停止
︙ | ︙
スコア | 移動体と行動
14220.5 | 車1 が 停止
14220.5 | 車1 が 右車線変更
4310.5 | 車1 が 左車線変更
14220.5 | 車2 が 停止
14220.5 | 車2 が 右車線変更
14220.5 | トラック が 停止
︙ | ︙
車2
車1
トラック
なぜ
前方に停止 車両があるので 左車線変更

## Slide 22: 問題点・限界
問題点
「衝突（しないけど）しそう」を考慮できない
  Time to Closest Encounter (TCE)
  Distance of Closest Encounter (DCE)
原理的にできない
行動の連鎖 (chain reaction) を捉えられない
  前方の車が 「何らかの理由のために急停止する前方の車」 のために急停止

## Slide 23: まとめと今後の課題
まとめ
交通危険予測のために， 仮説推論と物理シミュレーションを統合
説明生成に基づくので， なぜ危険かまで含めた予測が可能
交通危険予測の文脈では，これまでで最も大規模な 実世界を元にしたデータセットを作成
今後の課題
説明（なぜ）の定量評価
実際のセンサー機器と統合

## Slide 24: Appendix

## Slide 25: 知識ベース
「行動へ至る状況の知識」:
  ある移動体の行動と，その行動が引き起こされる移動体の周辺状況の関連についての知識
  Vehicle(v) ∧ LargeCar(c) ∧ InFrontOf(v, c) ∧ On(v, l) ∧ On(c, l) ⇒ HasWill(Overtake, v, c):「車両 v は，v の属す車線 l 上，かつ v の前方にいる大型車 c を追い越すかもしれない」
「概念階層の知識」:
  is-a 知識
  Taxi(x) ⇒ Car(x):「タクシーは乗用車である」
「行動の知識」:
  （実装上の都合）
  HasWill(Stop, v, None) ⇒ Maneuver(Stop, v, None):「停止する意思がある移動体 v は，停止操作を行う」

## Slide 26: 仮説推論とは
入力: B, O
  背景知識 B: 一階述語論理式の集合
    概念の階層構造
    状況 ⇒ 行動
  観測 O: リテラルの集合
出力: H*:
  最良の説明 H*（リテラルの集合）
  ただし:
    （観測 O を含意せよ）
    （矛盾するな）
Notes: ここでの行動予測は仮説推論に基いているので，仮説推論について少し形式的な説明をします．
入力は背景知識 B と観測 O です．
背景知識にはタクシーが車であるというような概念の階層構造と，この状況ならこの行動をとるかもしれないという知識があります．
これらを入力として推論することはすなわち，未来の行動として例えば停止が観察されたとするならば，なぜ停止するのかということについての説明を推論することになります．
出力は観測 O を含意するような最良の説明になります．
\mathcal{H}: 候補仮説の集合
H*: 解仮説．候補仮説の集合 \mathcal{H} の中で最小のコストを持つ候補仮説，すなわち最も蓋然的な仮説．
C(H): 候補仮説のコスト．候補仮説のコストは，候補仮説に含まれるリテラル（要素仮説）のコストの和として定義される．
cost(p): リテラル p が持つコスト
観測を含意せよ，ただし，矛盾するな

## Slide 27: 定性情報（論理式）のみを用いた危険予測性能
Chart: K
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
SVM | 18.8 | 39 | 52.4 | 57.9 | 65 | 72.5 | 76.7 | 80.7 | 84.2 | 86.2
ABDUCTIVE | 8.5 | 23.4 | 33.3 | 45.3 | 50.9 | 57.1 | 60.6 | 66.9 | 69 | 72

## Slide 28: 定量情報を用いたリランキング後の危険予測性能
Chart: K
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
SVM | 18.8 | 39 | 52.4 | 57.9 | 65 | 72.5 | 76.7 | 80.7 | 84.2 | 86.2
ABDUCTIVE | 8.5 | 23.4 | 33.3 | 45.3 | 50.9 | 57.1 | 60.6 | 66.9 | 69 | 72
ABDUCTIVE+DIST | 16.4 | 29.6 | 36.7 | 46.6 | 52 | 57.5 | 62.3 | 67 | 70.3 | 73.2
ABDUCTIVE+TTC | 20.4 | 34 | 42.3 | 50.4 | 56.1 | 61.3 | 65.2 | 69 | 71.5 | 74.6

## Slide 29: 定量情報を用いたリランキング後の危険予測性能
Chart: K
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
SVM | 18.8 | 39 | 52.4 | 57.9 | 65 | 72.5 | 76.7 | 80.7 | 84.2 | 86.2
ABDUCTIVE | 8.5 | 23.4 | 33.3 | 45.3 | 50.9 | 57.1 | 60.6 | 66.9 | 69 | 72
ABDUCTIVE+DIST | 16.4 | 29.6 | 36.7 | 46.6 | 52 | 57.5 | 62.3 | 67 | 70.3 | 73.2
ABDUCTIVE+TTC | 20.4 | 34 | 42.3 | 50.4 | 56.1 | 61.3 | 65.2 | 69 | 71.5 | 74.6
軌道計算の結果 (TTC) を用いたリランキングにより正解率向上